## Slide 1: Calcul mental à l'usage du pilote d’avion en VFR

## Slide 2: 1. Conversions d’unités
1.1 Miles Nautiques en Kilomètres ou Noeuds en Kilomètres/Heure
Rappels : 1 mile nautique = 1,852 kilomètres
1 noeud = 1 mile nautique par heure
Règle : multiplier par 2 la valeur en Miles Nautiques (NM) ou Noeuds (kt) et retrancher au résultat un dixième des trois quarts de la multiplication.

## Slide 3: Exemples :
• convertir 170 NM en km:
170 x 2 - (340 x 0,1 x 3 ÷ 4)
340-(34/4 x 3)
soit 340 - (25) = 315 km
avec la calculette on trouve 314,84 km
• Convertir 115 kt en km/h:
115 x 2 - (230 x 0,1 x 3 ÷ 4)
soit 230 - (17,5) = 212,5 km/h
avec la calculette on trouve 212,98 kmh

## Slide 4
• Convertir 120 NM en km :
120 x 2 - (240 x 0,1 x 3 ÷ 4)
soit 240 - (18) = 222 km
avec la calculette on trouve 222,24 km !
• Convertir 90 kt en km/h:
90 x 2 - (180 x 0,1 x 3 ÷ 4)
soit 180 - (13,5) = 166,5 km/h
avec la calculette on trouve 166,68 km/h !

## Slide 5
1.2. Kilomètres en Miles Nautiques ou Kilomètres/Heure en Noeuds :
Règle:
Diviser par 2 la valeur en Kilomètres (km)
ou Kilomètres/Heure
et ajouter au résultat un dixième des trois quarts de la division.

## Slide 6
Exemples :
• 300 km :
300 ÷ 2 + (150 x 0,1 x 3 ÷ 4)
soit 150 + (11) = 161 NM
avec la calculette on trouve 161,98 NM !
• 160 kmh :
160 ÷ 2 + (80 x 0,1 x 3 ÷ 4)
soit 80 + (6) = 86 kt
avec la calculette on trouve 86,39 kt !

## Slide 7: 1.3 Noeuds en Mètres par seconde
diviser par 2 la valeur en Nœuds (kt)

## Slide 8: Exemples :
Convertir 25 kt en m/s
25/2= 12,5 m/s
la calculette donne 12,86 m/s
Application :
selon la vitesse, déterminer les conditions de visibilité à respecter dans l'espace aérien non contrôlé en dessous de la surface "S"
Données:
Condition de visibilité = distance parcourue en 30s
C' est une surface imaginaire dont l' altitude est de 3000 ft par rapport au niveau de la mer ( c' està dire 3000 ft QNH régional ) mais il est évident que si le relief dépasse cette valeur, on fait un trou dans notre belle surface ! Dans ce cas de figure nous gardons une hauteur de la surface S par rapport au sol de 1000 ft.

## Slide 9
Si Vp = 100 kt
soit 50 m/s
en 30s l'avion parcourt 30 x 50 m soit 1500 m.
Si Vp = 150 kt
soit 75 m/s
en 30s l'avion parcourt 30 x 75 m soit 2250 m.
Dans ce cas la visibilité doit être > 2250 m (environ 2300 m).
Si Vp = 250 kt
soit 125 m/s
en 30 s l'avion parcourt 30 x 125 m soit 3750m
Dans ce cas la visibilité doit être > 3750 m (environ 4000 m)

## Slide 10: 1.4. Mètres par seconde en Noeuds
multiplier par 2 la valeur en Mètres par seconde (m/s)

## Slide 11
Exemples :
        8 m/s
        8 x 2 = 16 kt
        la calculette donne 15,55 kt
Application : déterminer la piste à utiliser sur un terrain pour lequel il y a une consigne d’utiliser la piste préférentielle si le vent est, par exemple, inférieur à 3 m/s.
Vent < 2 x 3 = 6 kt
(sur la manche à air : pli à un anneau !).

## Slide 12: 1.5. Pieds en Mètres
multiplier par 0,3 la valeur en Pieds (ft)

## Slide 13: Exemple :
2500 ft
2500 x 3 / 10 = 750 m

## Slide 14: 1.6. Mètres en Pieds
multiplier par 3 la valeur en Mètres (m) et ajouter au résultat un dixième de la multiplication
ou: diviser par 3 la valeur en Mètres (m) et multiplier le résultat de la division par 10

## Slide 15
Exemple :
Convertir 1200 m en ft :
1200 x 3 = 3600
Et 3600 + 360 = 3960 ft
Ou 1200/3 = 400
Et 400 x 10 = 4000 ft
La calculette donne 3936 ft
Convertir 900 m en ft :
900 ÷ 3 = 300
et 300 x 10 = 3000
soit 3000 ft.

## Slide 16: II.Opérations élémentaires
Soustractions, multiplications, divisions pour soustraire 180 : soustraire 200 puis ajouter 20
pour soustraire 90 : soustraire 100 puis ajouter 10
pour multiplier par 0, 25 : diviser par 4
pour multiplier par 0, 5 : diviser par 2
pour diviser par 0, 25 : multiplier par 4
pour diviser par 0, 5 : multiplier par 2

## Slide 17: Soustractions, multiplications, divisions
pour multiplier par 15% (ou par 0,15) diviser la valeur par 10 et ajouter la moitié du résultat
Exemple : 130 x 15% se décompose en 130 ÷10 soit 13 auxquels on ajoute 13 ÷ 2 soit 6,5 ce qui donne un total de 13 + 6,5 = 19,5

## Slide 18
Application : Quelle inclinaison choisir pour effectuer un virage standard à 120 kt puis à 90 kt ? Inclinaison ° = 0,15 Vp kt d’où : pour Vp = 120 kt 120 ÷10 soit 12 auxquels on ajoute 12 ÷ 2 soit 6 ce qui donne un total de 12 + 6 = 18° pour Vp = 90 kt 90 ÷10 soit 9 auxquels on ajoute 9 ÷ 2 soit 4,5 ce qui donne un total de 9 + 4,5 = 13,5°

## Slide 19
Soustractions, multiplications, divisions pour multiplier par 1,18 multiplier la valeur par 0,2 puis enlever un dixième au résultat et enfin ajouter ce dernier résultat à la valeur d'origine Exemple : un avion décroche en configuration atterrissage à Vs = 86 kmh. Quelle est la vitesse de décrochage en virage à 45 °d'inclinaison ? Rappel : la vitesse de décrochage augmente en virage. Le coefficient par lequel il faut multiplier la vitesse de décrochage à inclinaison nulle est égal à la racine carrée du facteur de charge n avec n= 1/cos(inclinaison). Pour inclinaison = 45° facteur de charge n = 1/cos 45° soit 2 / √2 ou √2 or √2 = 1,4 et √1,4 = 1,18 Calcul : 86 x 0,2 = environ 17 ; 17 x 0,1 = 1,7 ; 17 - 1,7 = 15 ; 86 + 15 = 101 L'avion décroche à Vi = 101 kmh.

## Slide 20
Soustractions, multiplications, divisions
pour multiplier par 1,45 multiplier la valeur par 0,5 puis enlever un dixième au résultat et enfin ajouter ce dernier résultat à la valeur d'origine Exemple : en configuration Approche un avion décroche à 90 kmh. Quelle est la vitesse minimum de sécurité à adopter pour les évolutions dans le circuit ? (la vitesse adoptée Vi doit être > 1,45 Vs) 90 x 0,5 = 45 ; 45 x 0,1 = 4,5 ; 45 - 4,5 = 40,5 ; 90 + 40,5 = 130,5 on prendra Vi = 130 kmh

## Slide 21: III.Corrections instrumentales et des performances

## Slide 22: Vitesse vraie selon Altitude et Température
Majorer la vitesse indiquée :
• Selon Altitude :
• de 1% par tranche de 600 pieds
• ou de 5% par tranche de 1000 m
• Selon Température : • de + ou - 1% pour écart de 5°C en altitude l’avion vole + vite que la vitesse indiquée par le badin.

## Slide 23
Exemple :
en ISA Altitude indiquée : 4500 ft Vitesse indiquée : 115kt
• 4500 ft / 600 ft = 7,5 tranches de 600 ft
• Vp = 7,5 x 115 ÷ 100 soit 7,5 x 1,15
• soit 7,5 + 0,75 ÷ 2 = 7,5 + 0,4
soit Vp = 7,9 et Vvraie = 123 kt

## Slide 24: Altitude selon Température et Altitude indiquées Altitude-densité
• Corriger l’altitude indiquée de 100 pieds pour un écart de 1°C entre la température de l’atmosphère mesurée à l’altitude de vol et la température de l’atmosphère standard à cette altitude :
• Alti-densité T/ISA =1°C = 100 pieds Altitude vraie selon Température extérieure Température extérieure selon vitesse et température indiquées Variation du rayon de virage selon Altitude-densité

## Slide 25: IV. Calculs relatifs à la trajectoire dans le plan vertical

## Slide 26: Visualisation des variations d'assiette
Visualisation des variations d'assiette

## Slide 27: Exemples :
Repère pare-brise à 60 cm de l'oeil du pilote, lorsqu'il fait varier l'assiette de 3° la position relative du repère par rapport à l'horizon bouge de : 60 cm x (3 ÷ 60) soit H = 3 cm.
Repère pare-brise à 80 cm, la position relative du repère par rapport à l'horizon bouge de 80 cm ÷ 0.05 soit de H = 4 cm
Repère pare-brise à 1 mètre de l'oeil du pilote, pour visualiser un plan de pente à 5 %, il lui suffit de matérialiser au sol vers l'avant de l’avion une zone qui soit vue en alignement avec un point situé à 100 cm x 5 ÷ 100 (soit H = 5 cm) sous le repère le pare-brise

## Slide 28: Hauteur selon distance au point d’aboutissement et angle d’approche

## Slide 29
Hmètres = dmètres Tang (angle)
Hpieds = dnautiques 100 angledegrés
Exemple : hauteur à perdre pour rejoindre les plots (situés sur la piste à 300m du seuil) en suivant le plan d'approche à 3°(Tang 3°= 0,05 ou 5%)
H mètres à 300m des plots (seuil piste) : 300 x 0, 05 soit 15 m

## Slide 30
H pieds | à 1 NM des plots : | 1 x 100 x 3 | soit 300 pieds
H pieds | à 2 NM des plots : | 2 x 100 x 3 | soit 600 pieds

## Slide 31
Distance au point d’aboutissement selon hauteur et angle d’approche
dmètres = Hmètres ÷ Tang (angle) dNM = Hpieds ÷ 100 ÷ angledegrés
Exemple : distance au point d’aboutissement (plots à 300m du seuil) en suivant le plan d'approche à 3°(Tang 3°= 0,05 ou 5%)
d mètres au seuil de piste (15m) : 15 ÷ 0, 05 soit 300 m

## Slide 32
Distance parcourue en descente selon angle de la trajectoire (plan)
dNM = .dH(pieds÷100) ÷ angledegrés
Exemple : distance parcourue pour perdre 3000 pieds sur un plan de 3°
• LiH(pieds÷100) = 3000 ÷ 100 dNM = 30 ÷ 3 soit 10 NM
dNM = .dFL ÷ angledegrés
Exemple : distance parcourue pour descendre du niveau 95 au niveau 35 sur un plan de 2°
LiFL = 60 dNM = 60 ÷ 2 soit 30 NM

## Slide 33
Temps de descente d’une altitude à une autre (perte de hauteur)
Tdmn = flHpieds ÷ Vzft/mn
Exemple : Temps pour descendre de 3000 pieds sur un plan de 3° à une vitesse verticale de 500 ft/mn :
Td mn = 3000 ÷ 500 = 6 minutes
Tdmn = flHpieds . Fb ÷ 100.angledegrés
Exemple : Temps pour descendre de 3000 pieds sur plan de 3° pour Fb = 0.5 :
Td mn = 3000 x 0.5 ÷100 x 3 = 6 minutes

## Slide 34
Temps de descente d’un niveau de vol à un autre
Tdmn = .dFL . 100 ÷ Vzft/mn
Exemple : Temps pour descendre du niveau 95 au niveau 35 à une vitesse verticale de 500 ft/mn : ?FL = 60 ; Tdmn = 60 x 100 ÷ 500 = 12 minutes
Tdmn = .dFL . Fb ÷ angledegrés
Exemple : temps pour descendre du niveau 95 au niveau 35 sur un plan de 2° pour un Fb de 0.5 : ?FL = 60 ; Tdmn = 60 x 0.5 ÷ 2 = 15 minutes
Vitesse verticale selon la pente de la trajectoire Maintien du plan d’approche en finale

## Slide 35
Vitesse verticale selon la pente de la trajectoire
Vzft/mn = Pente% x Vitessekt