## Slide 1
BTS aéronautique 2° année
Chap 2:
Systèmes
triphasés équilibrés

## Slide 2
Pourquoi utiliser du triphasé?
Moins de pertes lors du transport.
50 % de puissance en plus pour la même masse de cuivre.

## Slide 3
I. Tensions
On note V1 , V2, V3 les tensions simples : entre le neutre et une phase
Ph 1
Ph 2 V1
Ph 3 V2
N V3

## Slide 5
On note U12 , U23, U31 les tensions composées : entre deux phases
Ph 1
Ph 2 U31 U12
Ph 3 U23
N

## Slide 7
Exemple :
EDF en triphasé, 50 Hz V = 230 V
Calculer U

## Slide 8
II. Récepteurs triphasés équilibrés
Les trois récepteurs sont identiques !!!
On note I les courants de ligne
qui arrivent dans les fils du réseau
      I1 J1
      I2 J2
      I3 J3
                On note J les courants par phase qui traversent les récepteurs

## Slide 9
1° cas: Couplage en étoile:
      I1 J1
      I2 V1 J2
      I3 V2 J3
In V3
I1 = J1 ; I2=J2 ; I3=J3
Remarque: i 1 + i 2 + i 3 = 0, donc in = 0.
Le fil neutre n’est donc pas nécessaire.

## Slide 10
Relier U2,V2 et W2 au neutre
Relier U1 à la borne 1 du générateur
Relier V1 à la borne 2 du générateur
Relier w1 à la borne 3 du générateur
Sens inverse des aiguilles d’une montre

## Slide 11
Comment changer le sens de rotation ?

## Slide 12
Relier U2,V2 et W2 au neutre
Relier U1 à la borne 1 du générateur
Relier V1 à la borne 3 du générateur
Relier w1 à la borne 2 du générateur
Sens inverse des aiguilles d’une montre

## Slide 13
La puissance dans chaque phase: Pph = V.I.cosφ
Au total P = 3 V.I.cosφ
Comme
Donc finalement:

## Slide 14
2° cas : Couplage en triangle
      I1
      U12 J12
      I2 U31
      U23 J23 J31
      I3

## Slide 15
Relier U1 à W2
Relier V1 à U2
W1 à V2
Puis connecter
U1 à la borne 1 du générateur
V1 à la borne 2 du générateur
W1 à la borne 3 du générateur
Sens inverse des aiguilles d’une montre

## Slide 16
Inverser le sens de rotation du moteur:

## Slide 17
Echanger les bornes 2 et 3 du générateur
Sens horaire

## Slide 18
Mesurer la vitesse de rotation au stroboscope:
1300 trs/min pour une fréquence de 50 Hz
Quelle est le nombre de paires de pôle du moteur ?

## Slide 19
n = f / p
1300 / 60 = 50 / p
Donc p = 2

## Slide 20
La puissance dans chaque phase: Pph = U.J.cosφ
Au total P = 3 U.J.cosφ
Comme
Donc finalement

## Slide 21
Dans tous les cas on retrouve la puissance active (en W)
De même, la puissance réactive (en VAR)
Et la puissance apparente (en VA)